喷雾降尘系统施工方案

一、原料新棚

在料棚顶部檩条上安装12道管道，每道长60米，管道上间隔4米装一个喷头，共装180个喷头；分为4个区域单独控制喷雾，使用一台主机，放在门口左边，水源接主机过滤进水口；从主机出水口沿墙面至棚顶布设4路主管道，在棚顶使用变径三通连接喷雾管道，喷头装在管道上。电源接入控制柜断路器，棚顶布设4个粉尘传感器，通过485总线接入主机控制柜。压缩空气接入主机气路管接口。

水源、压缩空气从石灰石破碎机机口处引入，电源从石破电力室引入。

二、煤棚、水泥混合料棚、原料棚

使用现有主机，每个棚从主机出水口沿墙面至棚顶重新布设2路主管道，在棚顶使用变径三通连接喷雾管道，喷头装在喷雾管道上，间隔4米装一个喷头，共装476个喷头。

煤棚                        水泥混合料棚

原料棚

三、夹石材棚、骨料装车棚

夹石材棚：

在料棚顶部檩条上安装14道管道，每道长57米，管道上间隔4米装一个喷头，共装200个喷头；分为4个区域单独控制喷雾，使用一台主机，放在门口左边，水源接主机过滤进水口；从主机出水口沿墙面至棚顶布设4路主管道，在棚顶使用变径三通连接喷雾管道，喷头装在管道上。电源接入控制柜断路器，棚顶布设4个粉尘传感器，通过485总线接入主机控制柜。压缩空气接入主机气路管接口。

骨料装车棚：

与夹石材棚共用一个主机，在料棚顶部东西檩条上安装5道管道，每道长30米，管道上间隔4米装一个喷头，共装40个喷头。

夹石棚与骨料装车棚可单独控制。

水源从棚内就近接入，电源从原料调配电力室引入，压缩空气从自动装车机处引入。

四、混合料棚、原煤均化棚

此二棚均为圆棚，直径80米，沿棚内外圈网架安装主管道，沿中心檩条呈向上放射状布置分支管，每支分管上间隔4米安装喷头5个，每个棚有32个分支管道，160个喷头，分为左右半圈2个区域单独控制喷雾；每个棚各使用一台主机，放在棚外合适位置，水源接主机过滤进水口。从主机出水口沿墙面至棚顶布设2路主管道，在棚顶使用变径三通连接喷雾管道，喷头装在管道上。电源接入控制柜断路器，棚顶布设2个粉尘传感器，通过485总线接入主机控制柜。压缩空气接入主机气路管接口。此棚高度及网架间距过大，设计使用铜合金可调式喷头，保证有效覆盖范围及粉尘沉降速度。

水源、电源、压缩空气由甲方指定就近接入。

五、设备材料清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷雾降尘主机 | 水泵：不锈钢多级离心泵，全封闭风冷式二级标准电机 压力采集模块：扩散硅压力变送器 压力控制：变频器恒压自动控制 机架：整体不锈钢机架 保护：漏电保护、过载保护、过欠压保护、电机软启动保护、缺水停机保护 电气控制：粉尘检测自动控制、手动开关，可切换 人机界面：全彩触摸屏 数据处理模块：PLC 数据采集模块：高精度粉尘传感器（485总线通讯）/10支； 水处理系统：精密过滤+水箱 不锈钢外壳、带压力表 过滤精度：5um 流量：15T/H 水箱容量：2T 满水自停 | 型号：ALDLP-5Z 数量：二套 型号：ALDLP-3Z 数量：二套 要求品牌： 水泵：南方泵业、威乐、凯泉 变频器;ABB、西门子 电气元件：ABB、德力西、施耐德 PLC: 西门子，提供正版编程软件一套，数据线一根 |
| 2 | 喷头 | 快插式喷头+底座+管道连接内丝三通+密封垫 喷片材质：陶瓷 1140个 铜合金可调式喷头：320个 | 1216套 质量要求：国标优质 |
| 3 | 喷雾管 | 材质：PEX（自带保温） 管径：1216 | 4800米 质量要求：国标优质 |
| 4 | 主管道 | 材质：铝塑（自带保温） 管径：2025 | 2000米 质量要求：国标优质 |
| 5 | 各种连接件 | 三通、弯头、变径、管箍、阀门、活接、信号线、U形卡、钻尾丝、保温棉、胶带 | 品牌要求 管件：润新、联塑、日丰 其余：国标优质 |
| 6 | 安装辅料 | 水管、气管、电源线、4*4*3m机房4间（包括照明） | 质量要求： 国标优质 机房材料要求隔热、防火 |
| 7 | 施工安装调试 | 人工、升降车 |  |